## Slide 1: Architettura REST con ESP32
Alessandro Privitera
TPS – Prof. Cristiano Tessarolo
Anno Scolastico 2024/2025

## Slide 2: Cosa abbiamo visto finora
Ripasso: HTTP con ESP32
Creazione di webserver con ESP32
Gestione richieste GET e POST
Lettura di parametri da URL
Invio di pagine HTML
Client HTTP per google.com
Ora: Come organizzare meglio le nostre API?

## Slide 3: Cos'è REST
REST: REpresentational State Transfer
Architettura per API web
Usa il protocollo HTTP che già conosciamo
Organizza le funzionalità come "risorse"
Ogni risorsa ha:
Un URI univoco
Operazioni standard (GET, POST, PUT, DELETE) → CRUD
Rappresentazioni in JSON/XML (formati dati)

## Slide 4: Esempio pratico - Dal nostro HelloServer
Dal codice esistente...
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", handleInline);
...a REST:
GET /led/status -> Leggi stato LED
POST /led/on -> Accendi LED
POST /led/off -> Spegni LED
PUT /led/toggle -> Cambia stato LED

## Slide 5: Principi REST per ESP32
I 4 principi REST applicati a ESP32
  1. Risorse come URI
    /sensors/temperature -> Sensore temperatura
    /actuators/relay1 -> Relè 1
  2. Metodi HTTP standard
    GET -> Leggi stato
    POST -> Modifica stato
    PUT -> Sostituisci configurazione
  3. Rappresentazioni JSON
    {"temperature": 25.4, "unit": "C"}
  4. Stateless -> Ogni richiesta è indipendente

## Slide 6: Esempio Login REST
Dal Login tradizionale a REST
  Tradizionale:
    server.on("/index.html", homePage);
    server.on("/login.html", login);
  REST:
    GET /api/users/session -> Verifica se loggato
    POST /api/auth/login -> Login con JSON
    DELETE /api/auth/logout -> Logout
    GET /api/users/me -> Info utente corrente

## Slide 7: Codice ESP32 REST – Base (1)
#include <ArduinoJson.h>
Endpoint REST
server.on("/api/sensors/temperature", HTTP_GET, handleGetTemp);
server.on("/api/actuators/led", HTTP_POST, handleLedControl);
server.on("/api/config", HTTP_PUT, handleUpdateConfig);

## Slide 8: Codice ESP32 REST – Base (2)
void handleGetTemp()
StaticJsonDocument<200> doc;
doc["temperature"] = readTemperature();
doc["unit"] = "celsius";
String response;
serializeJson(doc, response);
server.send(200, "application/json", response);
}

## Slide 9: Gestione JSON con ESP32
  void handleLedControl() {
  if (server.hasArg("plain")) {
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, server.arg("plain"));
  if (!error) {
  bool state = doc["state"];
  digitalWrite(LED_PIN, state ? HIGH : LOW);
  StaticJsonDocument<200> response;
  response["success"] = true;
  response["ledState"] = state;
  String jsonResponse;
  serializeJson(response, jsonResponse);
  server.send(200, "application/json", jsonResponse);

## Slide 10: Struttura URI REST
Organizzazione gerarchica
  /api/
  ├── devices/ # Collezione dispositivi
  │ ├── temperature # Singolo dispositivo
  │ └── humidity
  ├── actuators/ # Collezione attuatori
  │ ├── led/1 # LED specifico
  │ └── relay/2 # Relè specifico
  └── config/ # Configurazioni
  ├── network
  └── sensors

## Slide 11: Codici HTTP per IoT
Codici di risposta utili per ESP32
  200 OK -> Operazione riuscita
  201 Created -> Nuovo dispositivo aggiunto
  400 Bad Request -> Comando non valido
  401 Unauthorized-> Autenticazione richiesta
  404 Not Found -> Sensore non trovato
  500 Error -> Errore hardware ESP32
Esempio:
  if (sensorAvailable()) {
  server.send(200, "application/json", data);
  } else {
  server.send(404, "application/json", "{\"error\":\"Sensor not found\"}");
  }

## Slide 12: Esempio completo - Sistema IoT
  // Sistema di controllo casa con REST
  void setupRESTEndpoints() {
  server.on("/api/status", HTTP_GET, getSystemStatus);
  server.on("/api/lights", HTTP_GET, getAllLights);
  server.on("/api/lights/room1", HTTP_POST, controlLight);
  server.on("/api/sensors/temperature", HTTP_GET, getTemperature);
  server.on("/api/sensors/humidity", HTTP_GET, getHumidity);
  server.on("/api/config/network", HTTP_PUT, updateNetwork);
  }

## Slide 13: Vantaggi REST con ESP32
Perché usare REST con ESP32?
  API standard -> Facili da integrare
  Struttura chiara -> Codice più manutenibile
  JSON nativo -> Compatibile con app/web
  Scalabile -> Aggiungi dispositivi facilmente
  Cacheable -> Migliori performance
  Documentazione automatica -> OpenAPI/Swagger

## Slide 14: Esercizio pratico
Esercizio: Convertire il Login a REST
  Partendo da Login_http_02-04-25.ino:
    1. Creare endpoint REST per:
      - POST /api/auth/login
      - DELETE /api/auth/logout
      - GET /api/auth/status
    2. Usare JSON per input/output
    3. Gestire i codici HTTP appropriati
    4. Implementare autenticazione token
  Suggerimento: Usa ArduinoJson library