## Slide 1: Consapevolezza Digitale
Codifica binaria delle informazioni; operatori logici, porte logiche e diagramma temporale
Andrea Gerosa – andrea.gerosa@unipd.it

## Slide 2: Numeri binari e codifica binaria
Tipi di informazione
  Numerica
    Dobbiamo elaborare un certo intervallo di valori
    Vogliamo rappresentare tali dati in un formato tale per cui sia facile ed efficiente realizzare le operazioni aritmetiche
    Usiamo numeri binari (con qualche modifica)
  Non numerica
    Possiamo gestire qualsiasi tipo di informazione, assegnando a ogni dato una combinazione di bit diversa (codice)
    Possiamo quindi sfruttare comunque l’elaborazione digitale di queste informazioni

## Slide 3: Es.: codifica binaria dei colori
Binary Number
000
001
010
011
101
110
111
Color
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Indigo
Violet

## Slide 4: Numero di bit
    2n ³ M > 2(n – 1)
    n = log2 M , con x il minimo intero maggiore o uguale a x.
Quanti bit di codice sono necessari per rappresentare le cifre decimali da 0 a 9?

## Slide 5: ASCII Character Codes
American Standard Code for Information Interchange
7-bits:
  94 caratteri grafici
  34 caratteri non grafici

## Slide 6: ASCII Character Codes

## Slide 7: Logica binaria e Porte logiche
Variabili binarie
Operatori logici
Operatori logici fondamentali: sono le 3 funzioni logiche
  AND, OR e NOT.
Porte logiche
Algebra di Boole

## Slide 8: Variabili binarie
Valori
  True/False
  On/Off
  Yes/No
  1/0
Esempi di variabili:
  A, B, y, z, o X1
  RESET, START_IT, o ADD1

## Slide 9: Operatori Logici fondamentali
AND (·)
OR (+)
NOT ( ¯ ), (') o (~)
AND
0 · 0 = 0
0 · 1 = 0
1 · 0 = 0
1 · 1 = 1
OR
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 1
NOT
1
0
=
0
1
=

## Slide 10: Tabella di verità
0
1
1
0
X
NOT
X
Z
=
Elenco dei valori di uscita di una funzione logica per ogni possibile combinazione degli ingressi binari
  Funzione di N variabili binarie  2N righe
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
Z = X·Y
Y
X
AND
OR |  | 
X | Y | Z = X+Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 11: Regole di precedenza
Precedenza degli operatori fondamentali
in ordine decrescente:
1.
Parentesi
2.
NOT
3.
AND
4.
OR
Esempio: F = A(B + C)(C + D)

## Slide 12: Porte Logiche
Rappresentazione simbolica del circuito che realizza una funzione logica:

## Slide 13: Tempo o ritardo di propagazione
tp
tp
Input
Output
Time (ns)
0
0
1
1
0
0.5
1
1.5
tp = 0.3 ns
La commutazione dell’uscita di una porta non può essere istantanea.
Il ritardo tra la commutazione dell’ingresso(i) e la commutazione dell’uscita è il tempo o ritardo di propagazione) tp:

## Slide 14: Circuiti logici
X
Y
F
Z
Circuito logico
Equazione logica
Z
Y
X
F
+
=
Tabella di verità
1
1 1 1
1
1 1 0
1
1 0 1
1
1 0 0
0
0 1 1
0
0 1 0
1
0 0 1
0
0 0 0
X Y Z
Z
Y
X
F
×
+
=

## Slide 15: Terms of Use
All (or portions) of this material © 2008 by Pearson Education, Inc.
Permission is given to incorporate this material or adaptations thereof into classroom presentations and handouts to instructors in courses adopting the latest edition of Logic and Computer Design Fundamentals as the course textbook.
These materials or adaptations thereof are not to be sold or otherwise offered for consideration.
This Terms of Use slide or page is to be included within the original materials or any adaptations thereof.